# Администрация Усть-Донецкого городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«18»  августа  2015 г.	               № 210                               р.п. Усть-Донецкий

О порядке ликвидации аварийных

ситуаций в системах теплоснабжения

с учетом взаимодействия тепло-, электро-,

топливо- и водоснабжающих организаций,

потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных

и транспортных организаций, а также органов

местного самоуправления

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от  29.12.2004 № 188-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждённых приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115, Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации», утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 № 167, Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителями, утверждёнными приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6; МДК 4-01.2001 «Методические рекомендации по техническому расследованию и учёту технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса», утверждённых приказом Госстроя РФ от 20.08.2001 № 191, Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утверждённых Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103, ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги», утверждённого постановлением Госстандарта России от 19.06.2000

Постановляю:

1. Утвердить:

1.1 Положение о взаимодействии при аварийных ситуациях в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления на территории Усть-Донецкого городского поселения согласно приложению 1.

1.2. Порядке ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления согласно приложению 2.

1.3. Регламент взаимодействия   администрации Усть-Донецкого городского поселения, организаций всех форм собственности при возникновении и ликвидации аварийных ситуаций на объектах  жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда согласно приложению 3.

2. Руководителям организаций жилищно-коммунального комплекса и социально-значимых объектов Усть-Донецкого городского поселения при локализации и ликвидации аварийных и нештатных ситуаций в области жилищно-коммунального комплекса, а также в практической деятельности, руководствоваться Порядком и Регламентом (приложениями № 2, 3).

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселения                                                    В.Н. Скрипников

Виза: Трифонова Е.Н.

Исп.:   Аксенов Г.А.

Тел. 9-71-83

Приложение 1                                                                                                                                                          к постановлению Администрации

Усть-Донецкого городского

поселения № 210 от  18.08. 2015г.

Положение о  взаимодействии при аварийных ситуациях в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления

1. Общие положения.

1.1.  Настоящее  Положение  определяет  порядок  взаимодействия аварийно-восстановительных   служб ресурсоснабжающих организаций и их потребителей по вопросам  тепло- и водообеспечения.

1.2.    Основной   задачей   указанных   организаций   является обеспечение устойчивой и  бесперебойной   работы   тепловых, водопроводных  сетей и систем,   принятие    оперативных мер  по предупреждению, локализации и ликвидации аварий на теплоисточниках,  тепловых,  водопроводных,   сетях и системах тепло-, водопотребления.

1.3. Все ресурсоснабжающие   организации, обеспечивающие   тепло-,  водоснабжение    потребителей,    должны   иметь   круглосуточно работающие   аварийно-восстановительные службы («Правила технической эксплуатации  тепловых энергоустановок»   -   утверждены   приказом Минэнерго   России   от  24.03.2003 г. №  115;   «Правила   технической   эксплуатации       электрических станций  и  сетей  РФ» -  утверждены  приказом Минэнерго  России  от 19.06.2003 г. №  229;  «Правила  технической  эксплуатации системы сооружений коммунального  водоснабжения  и  канализации» - утверждены Приказом Госстроя  России  от  30.12.1999 г. № 168).

В организациях, штатными расписаниями  которых  такие  службы  не предусмотрены, обязанности оперативного   руководства   возлагаются   на   лицо,  определенное соответствующим приказом.

1.4.  Для  проведения  работ по локализации и ликвидации аварий, каждая организация  должна располагать необходимыми инструментами, механизмами,   транспортом,  передвижными  сварочными  установками, аварийным  восполняемым  запасом  запорной  арматуры  и материалов.

Объем аварийного   запаса   устанавливается   в   соответствии  с действующими     нормативами. Место хранения определяется руководителем соответствующей       организации. Состав аварийно-восстановительных  бригад,  перечень  машин  и механизмов, приспособлений и материалов утверждается руководителем организации.

1.5. В случае значительных объемов работ, вызывающих длительные  перерывы    в тепло-, водоснабжении, Распоряжением  Главы поселения к восстановительным работам на договорной основе привлекаются   специализированные  строительно-монтажные  и  аварийно-восстановительные организации.

2. Взаимодействие аварийно-восстановительных служб при возникновении и ликвидации аварий на источниках энерго -, водо_ и теплоснабжения

2.1. При   получении   сообщения   о   возникновении  аварии, отключении  или  ограничении энергоснабжения потребителей, ответственное лицо ресурсоснабжающей организации   принимает   оперативные   меры   по обеспечению  безопасности  на  месте аварии (ограждение, освещение, охрана и  др.)  и  действует  в соответствии  с  инструкцией  по ликвидации   аварийных   ситуаций.

2.2. О  возникновении  аварийной ситуации, принятии решения по ее локализации  и ликвидации ответственное лицо ресурсоснабжающей организации немедленно  сообщает  по имеющимся у него каналам связи руководству организации.

Также   о   возникновении   аварийной  ситуации  и  времени  на восстановление  энергоснабжения потребителей, в обязательном порядке информируется Глава  поселения и «ЕДДС» Усть-Донецкого района.

2.3.  Решение  об отключении тепловой     энергии    потребителей    принимается    руководством ресурсоснабжающей организации в соответствии с действующим законодательством по выводу из работы аварийного оборудования или участков сетей.

2.4. В обязанности ответственного за ликвидацию аварии входит:

-  вызов,   при   необходимости,   через   диспетчерские  службы соответствующих  представителей  организаций  и  ведомств,  имеющих коммуникации,  сооружения  в  месте  аварии,  согласование  с  ними проведения земляных работ для ликвидации аварии;

-  организация  выполнения  работ  на подземных коммуникациях и обеспечение безопасных условий производства работ;

-   предоставление   промежуточной   и  итоговой  информации  о завершении   аварийно-восстановительных   работ  в  соответствующие диспетчерские  службы  для  восстановления  рабочей схемы, заданных параметров    теплоснабжения    и    подключения   потребителей   в соответствии с программой пуска.

2.5. Команды об отключении и опорожнении систем теплоснабжения и теплопотребления проходят через соответствующие диспетчерские службы и «ЕДДС» Усть-Донецкого района.

2.6. Отключение систем горячего водоснабжения и отопления МКД, последующие заполнение и включение в работу производится силами оперативно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб владельцев зданий.

2.7. В случае, когда в результате аварии создается угроза жизни людей, разрушения оборудования, коммуникаций или строений, диспетчеры ресурсоснабжающих и транспортирующих организаций отдают распоряжение на вывод из работы оборудования без согласования, но с обязательным немедленным извещением Главы поселения и «ЕДДС» Усть-Донецкого района.

2.8.   Организации   всех  форм  собственности, имеющие  свои  коммуникации  или  сооружения  в месте возникновения аварии,   направляют  своих представителей по вызову ответственного ресурсоснабжающей  организации для согласования условий  производства  работ  по  ликвидации  аварии  в любое время суток.

3. Взаимодействие оперативно-диспетчерских служб при эксплуатации систем тепло-и водоснабжения.

3.1.  При возникновении аварийной ситуации ресурсоснабжающая    организация  в течение всей ликвидации аварии   осуществляют   передачу   оперативной   информации    Главе поселения и «ЕДДС» Усть-Донецкого района.

3.2.  Ежегодно, в  срок  до  1 мая, ресурсоснабжающая организация  представляют   в   администрацию  Усть-Донецкого городского поселения графики   и   мероприятия по проведению  планово-предупредительного  ремонта тепловых сетей и сетей водоснабжения.

4. Техническая документация.

4.1. Документами, определяющими  взаимоотношения оперативно-диспетчерских служб ресурсоснабжающих организаций и их потребителей, являются:

-  действующая  нормативно-техническая  документация по технике безопасности  и  эксплуатации  энергоустановок  и  инженерных сетей («Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок» - утверждены приказом Минэнерго России №115 от 24.03.2003г);

-  внутренние  инструкции,  касающиеся  эксплуатации  и техники безопасности  оборудования,  разработанные  на  основе  действующей нормативно-технической базы;

-  схемы локальных систем теплоснабжения, режимные карты работы тепловых   сетей   и   ИТС,  утвержденные  техническими руководителями    организаций    и    согласованные   с   администрацией муниципального образования.

Внутренние  инструкции  должны  включать детально разработанный оперативный  план  действий при авариях, ограничениях и отключениях потребителей    при    временном   недостатке   тепловой   энергии, электрической мощности или топлива на источниках теплоснабжения.

Конкретный  перечень  необходимой эксплуатационной документации в каждой организации устанавливается ее руководством.

Приложение 2

к постановлению Администрации

Усть-Донецкого городского

поселения № 210 от  18.08. 2015г.

Порядок

ликвидации при аварийных ситуациях в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления

1. Порядок ликвидации при аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления (далее – Порядок) разработан в целях координации деятельности администрации Усть-Донецкого городского поселения, ресурсоснабжающих организаций, Управляющих компаний и при решении вопросов, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций на системах жизнеобеспечения населения Усть-Донецкого городского поселения.

2. Настоящий Порядок обязателен для выполнения исполнителями и потребителями коммунальных услуг, тепло - и ресурсоснабжающими организациями, строительными, ремонтными и наладочными организациями, выполняющими строительство, монтаж, наладку и ремонт объектов жилищно – коммунального хозяйства на территории Усть-Донецкого городского поселения.

3. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия: "коммунальные услуги" - деятельность исполнителя коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, газоснабжению и отоплению, обеспечивающая комфортные условия проживания граждан в жилых помещениях;

"исполнитель" - юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, предоставляющие коммунальные услуги, производящие или приобретающие коммунальные ресурсы и отвечающие за обслуживание внутридомовых инженерных систем, с использованием которых потребителю предоставляются коммунальные услуги;

Исполнителем могут быть: управляющая компания, товарищество собственников жилья, жилищно-строительный, жилищный или иной специализированный потребительский кооператив, а при непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений - иная организация, производящая или приобретающая коммунальные ресурсы.

"потребитель" - гражданин, использующий коммунальные услуги для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;

"управляющая компания" - юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, управляющие многоквартирным домом на основании договора управления многоквартирным домом;

"ресурсоснабжающая организация" - юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов;

"коммунальные ресурсы" - холодная вода, горячая вода, электрическая энергия, газ, бытовой газ в баллонах, тепловая энергия, твердое топливо, котельный мазут, используемые для предоставления коммунальных услуг.

4. Основной задачей администрации Усть-Донецкого городского поселения, ресурсоснабжающих организаций является обеспечение устойчивого тепло-, водо-, электро-, газо - и топливоснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины энергопотребления.
           5. Ответственность за предоставление коммунальных услуг устанавливается в соответствии с федеральным законодательством и областным законодательством.

6. Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с исполнителями коммунальных услуг и потребителями определяются заключенными между ними договорами и действующим федеральным законодательством и областным законодательством. Ответственность исполнителей коммунальных услуг, потребителей и теплоснабжающей организации определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте, прилагаемом к договору разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной ответственности сторон.

7. Исполнители коммунальных услуг и потребители должны обеспечивать:
          - своевременное и качественное техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору на пользование тепловой энергией, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;

- допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.

8. При возникновении незначительных повреждений на инженерных сетях, эксплуатирующая организация оповещает телефонограммой о повреждениях владельцев подземных коммуникаций, смежных с поврежденной, и администрацию муниципального образования, которые немедленно направляют своих представителей на место повреждения или сообщают ответной телефонограммой об отсутствии их коммуникаций на месте дефекта.

9. При возникновении повреждений, аварий и чрезвычайных ситуаций, вызванных технологическими нарушениями на инженерных сооружениях и коммуникациях, срок устранения которых превышает 24 часа, руководство по локализации и ликвидации аварий возлагается на администрацию  Усть-Донецкого городского поселения и комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Усть-Донецкого городского поселения.

10. Ликвидация аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы осуществляется в соответствии с Порядком и с учетом Регламента взаимодействия администрации Усть-Донецкого городского поселения и организаций всех форм собственности при возникновении и ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального комплекса и жилищного фонда.

11. Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийно-восстановительных работ и пополнение аварийного запаса материальных ресурсов для устранения аварий и последствий стихийных бедствий на объектах жилищно-коммунального хозяйства осуществляется в установленном порядке  в пределах средств, предусмотренных в бюджете организаций и бюджете муниципального образования на очередной финансовый год.

12. Земляные работы, связанные с вскрытием грунта и дорожных покрытий, должны производиться в соответствии с административным регламентом о производстве земляных работ  и правилами по благоустройству территории поселения.

13. Работы по устранению технологических нарушений на инженерных сетях, связанные с нарушением благоустройства территории, производятся тепло - и ресурсоснабжающими организациями и их подрядными организациями по согласованию с органом местного самоуправления.

14. Восстановление асфальтового покрытия, газонов и зеленых насаждений на уличных проездах, газонов на внутриквартальных и дворовых территориях после выполнения аварийных и ремонтных работ на инженерных сетях производятся за счет владельцев инженерных сетей, на которых произошла авария или возник дефект.

15. Владелец или арендатор встроенных нежилых помещений (подвалов, чердаков, мансард и др.), в которых расположены инженерные сооружения или по которым проходят инженерные коммуникации, при использовании этих помещений под склады или другие объекты, обязан обеспечить беспрепятственный доступ представителей исполнителя коммунальных услуг и (или) специализированных организаций, обслуживающих внутридомовые системы, для их осмотра, ремонта или технического обслуживания.

Работы по оборудованию встроенных нежилых помещений, по которым проходят инженерные коммуникации, выполняются по техническим условиям исполнителя коммунальных услуг, согласованным с ресурсоснабжающими организациями.

16. Собственники земельных участков, по которым проходят инженерные коммуникации, обязаны:

- осуществлять контроль за содержанием охранных зон инженерных сетей, в том числе за своевременной очисткой от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы, а также обеспечивать круглосуточный доступ для обслуживания и ремонта инженерных коммуникаций;

- не допускать в пределах охранных зон инженерных сетей и сооружений возведения несанкционированных построек, складирования материалов, устройства свалок, посадки деревьев, кустарников и т.п.;

- обеспечивать, по требованию владельца инженерных коммуникаций, снос несанкционированных построек и посаженных в охранных зонах деревьев и кустарников;

- принимать меры, в соответствии с действующим законодательством, к лицам, допустившим устройство в охранной зоне инженерных коммуникаций постоянных или временных предприятий торговли, парковки транспорта, рекламных щитов и т.д.;

- компенсировать затраты, связанные с восстановлением или переносом из охранной зоны инженерных коммуникаций построек и сооружений, а также с задержкой начала производства аварийных или плановых работ из-за наличия несанкционированных сооружений;

- принять меры по ограждению опасной зоны и предотвращению доступа посторонних лиц в зону технологического нарушения до прибытия аварийных служб;

- незамедлительно информировать о всех происшествиях, связанных с повреждением инженерных коммуникаций, администрацию  Усть-Донецкого городского поселения.

17. Во всех  многоквартирных жилых домах и на объектах социальной сферы их владельцами должны быть оформлены таблички с указанием адресов и номеров телефонов для сообщения о технологических нарушениях работы систем инженерного обеспечения.

18. Потребители тепла по надежности теплоснабжения делятся на две категории:

- к первой категории относятся потребители, нарушение теплоснабжения которых связано с опасностью для жизни людей или со значительным материальным ущербом (повреждение технологического оборудования, массовый брак продукции и т. п.);

- ко второй категории – остальные потребители тепла.

19. Источники теплоснабжения по надежности отпуска тепла потребителям делятся на две категории:

- к первой категории относятся котельные, являющиеся единственным источником тепла системы теплоснабжения и обеспечивающие потребителей первой категории, не имеющих индивидуальных резервных источников тепла;

- ко второй категории – остальные источники тепла.

20. Нарушения заданного режима работы котельных, тепловых сетей и теплоиспользующих установок должны расследоваться эксплуатирующей организацией и учитываться в специальных журналах.

Приложение 3

к постановлению Администрации

Усть-Донецкого городского

поселения № 210 от  18.08. 2015г.

#### РЕГЛАМЕНТ

##### взаимодействия  администрации Усть-Донецкого городсккого поселения, организаций всех форм собственности при возникновении и ликвидации аварийных ситуаций на объектах  жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда

| № п/п | Наименование аварийных ситуаций | Порядок оповещения |
| --- | --- | --- |
| 1. Объекты теплоснабжения |
| 1.1. | Отключение от системы теплоснабжения 1-го и более объектов теплоснабжения | Если ожидаемое время отключения составляет 4 часа и более (при низких температурах – 2 часа и более), руководитель ресурсоснабжающей организации информирует Главу поселения, «ЕДДС» Усть-Донецкого района и УК |
| 2. Объекты водопроводно-канализационного хозяйства |
| 2.1. | Отключение водоснабжения жилых домов при аварии на магистральном трубопроводе (с отключением) | Если ожидаемое время отключения составляет 2 часа и более (при низких температурах – 1 час и более), руководитель ресурсоснабжающей организации информирует Главу поселения, «ЕДДС» Усть-Донецкого района и УК. |
| 2.2. | Аварийная остановка насосной станции первого подъема водоснабжения | Если ожидаемое время отключения составляет 4 часа и более (при низких температурах – 2 часа и более), руководитель ресурсоснабжающей организации информирует Главу поселения, «ЕДДС» Усть-Донецкого района и УК. |
| 2.3. | Аварийная остановка насосной станции второго подъема водоснабжения | Если ожидаемое время отключения составляет 4 часа и более (при низких температурах – 2 часа и более), руководитель ресурсоснабжающей организации информирует Главу поселения, «ЕДДС» Усть-Донецкого района и УК. |
| 3. Объекты энергетического комплекса |
| 3.1. | Аварийное отключение электроснабжения объектов коммунального хозяйства (ИТС, станция водоснабжения) | Если ожидаемое время отключения составляет 1 час и более, руководитель ресурсоснабжающей организации информирует Главу поселения, «ЕДДС» Усть-Донецкого района и УК. |
| 4. Объекты газового комплекса |
| 4.1. | Аварийное отключение (повреждение) газопроводов и газораспределительного оборудования | 1. Если ожидаемое время отключения подачи газа составляет 2 часа и более, руководитель ресурсоснабжающей организации информирует Главу поселения, «ЕДДС» Усть-Донецкого района и УК. |
| 5. Чрезвычайные ситуации |
| 5.1. | Все аварийные ситуации, при невозможности устранения их собственными силами | 1. При невозможности самостоятельно силами и средствами, располагаемыми муниципальным образованием, устранить причины и последствия аварийных ситуаций, комиссией по КЧС и ПБ принимается решение о переводе аварийной ситуации в чрезвычайную и необходимости привлечения дополнительных материальных и трудовых ресурсов района или области. 2. О принятом комиссией Усть-Донецкого городского поселения по КЧС и ПБ решении Глава поселения уведомляет «ЕДДС» Усть-Донецкого района и сообщает в комиссию КЧС и ПБ администрации Усть-Донецкого района. |